明创智能、触动未来

安徽明创智能科技有限公司

招 标 文 件

招标文件编号： MCCG20240103

工程项目名称：工控、医疗、触控总成及整机生产项目

招标单位：  安徽明创智能科技有限公司

2024 年  01  月  03  日

目   录

第一部分   投标邀请

第二部分   投标资料表

第三部分   投标人须知

A    说明

B    招标文件

C    投标文件

D    投标文件的递交

E    开标及评标

F    授予合同

第四部分   合同条款

第五部分   附件

第六部分   招标项目技术要求

第一部分   投标邀请

安徽明创智能科技有限公司 就 触摸屏生产设备进行邀请招标，现邀请承包该采购项目的企业按本招标文件的规定提交投标文件。

1、项目名称：工控、医疗、触控总成及整机生产项目

2、项目内容： 触摸屏生产设备采购(详见招标采购清单)。

3、供货周期： 分批次2024年1月18日至2024年2月28日共计40日历天 。

4、招标文件售价：人民币   0  元/份，售后不退。

5、发标、现场考察、答疑及开标时间：详见《投标资料表》。

6、购买招标文件地点：安徽省阜阳市颍上县经开区双创园一期A13栋。

7、招标负责人：钟明明    联络电话：13824321076

8、递交投标文件截止时间、地点：详见《投标资料表》。

9、开标时间、地点：详见《投标资料表》。逾期递交投标文件或递交不符合规定的投标文件恕不接受。届时请参加投标的授权代表出席开标仪式，并在开标现场查验法定代表人授权书和身份证（原件）。

招标人： 安徽明创智能科技有限公司

日  期：  2024年01月03日

| 安徽明创智能科技有限公司 项目设备招标一览表 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备数量 | 设备参数要求 |
| 1 | 开料机 | 2 | 1000mm膜材卷材开片材，精度±0.05mm |
| 2 | 烤箱 | 10 | 一台烤箱2个烤炉 烤炉1000/1600mm；温度：250℃/精度：±3℃ |
| 3 | 空压机 | 2 | 品牌：捷豹。一台50匹排气压力0.8Mpa；流量7.1m³/min;一台75匹排气压力0.8Mpa；流量11.9m³/min |
| 4 | 斜臂印刷机 | 4 | 印刷材料全激光工艺,基板尺寸 485*273～809*1435mm,机台节拍17sec/pcs 行程1800mm／刮速450mm/s(max |
| 5 | CCD跑台印刷机 | 2 | A规产品绝缘印刷，可以精准抓靶标印刷速度 10～600mm/sec人机设定。 印刷压力 0～5 bar可调。 水平角度 ± 5°。 刮刀垂直度 30° (max) CCD相机定位。 刮印行程 1600mm(max)人机设定。 刮刀长度 1000mm(max)。 刮刀压力 采精密调压阀控制，5 bar(max)。 |
| 6 | 刮刀研磨机 | 1 | 砂轮尺寸:杯型Φ200xΦ100x100 mm 最大磨刀宽度: 以22°为准180 mm 工作台旋转角度:0～±90° |
| 7 | 银浆搅拌机 | 1 | 10sec～9min59sec or 99min50sec（改变参数）；大公转速度 RPM*1 1500，2000rpm（选定）；外形尺寸 300(W) × 330(D) × 400 (H) ㎜ |
| 8 | IR隧道炉 | 1 | 25米长1.5米宽，高度1.6米 ；电加热：室温-400°C |
| 9 | UV机 | 1 | UV灯管高度：30mm；测试5s；能量12655MJ/CM²功率：2087mw/CM² |
| 10 | 水洗线 | 1 | 导流带宽650mm；实现分子水平的沾污去除（一般厚度在几十～几百纳米）；有机物、环氧树脂、光刻胶、氧化物、微颗粒污染物等。 |
| 11 | 激光蚀刻机 | 20 | 银浆蚀刻工艺； 满足 ITO、FTO、银浆、 碳粉、金等镀膜材料的薄膜刻蚀。 最大基片能达到 600mm*600mm。 ITO 最小刻蚀线宽 30 μm。 兼容基板厚度 0.01-40mm。 |
| 12 | 探针测试架 | 1 | 平台600*600可以左右滑动，亚克力底板；PCBA板功能测试架 |
| 13 | CCD检测仪 | 2 | 常规要求 CCD放大倍数1.5-2倍物镜放大倍数 0.7x-4.5x；精度±0.01mm |
| 14 | 二次元 | 2 | 平台500*600mm；测量精度0.005mm；一次性测量多个数据 |
| 15 | 自动覆膜机 | 2 | 500/600mmF+F贴合工艺；膜卷最大宽度: 500 mm 膜卷最大直径: 300 mm 卷芯直径: 76 mm 膜厚: 8~35 μ |
| 16 | 翻版贴合机 | 2 | 平台500*600；贴合精度0.1mm，翻转角度180°；温度：0-160℃ |
| 17 | 平板贴合机 | 4 | 平台500*600贴合精度0.1mm；温度：0-160℃ |
| 18 | 卷对片自动切割贴合机 | 2 | 靶标对位精度：≤0.005mm 视觉对位时间：识别单个靶标耗时约≤400ms 切割平台平整度：≤0.04mm 贴合精度：0.1mm |
| 19 | CCD全部自动外形切割机 | 2 | 自动抓标 自动切割 外尺寸(L)1310X(W)1040X（H）1600mm；切割平台620x550mm。切割精度：±0.04mm |
| 20 | 外形切割机 | 12 | 外尺寸(L)1310X(W)1040X（H）1600mm；切割平台550x480mm。切割精度：±0.1mm |
| 21 | 冲切机 | 2 | 50T 刀模平台500*600mm，效率：150PCS/min |
| 22 | 打孔机 | 2 | 打孔直径φ2-60mm，效率：100PCS/min |
| 23 | 脱泡机 | 4 | 尺寸（长1925×宽1200×高1625）mm；温度：室温-70℃；耐压：0.85Mpa |
| 24 | 探针测试架 | 8 | 带对位灯平台600*600可以左右滑动，亚克力底板；PCBA板功能测试架 |
| 25 | 打包机 | 1 | PUH:1000/小时 使用胶： Bopp. 封包胶带宽度：36,48,60mm 电源:220V,50HZ,180W 最大封箱尺寸：500X600mm （宽X高） 最小封箱尺寸：150X90mm 重量：120kg |
| 26 | 菲林尺 | 5 | 国标精度±0.05mm |
| 27 | 千分尺 | 5 | 国标精度±0.001mm |
| 28 | 方阻仪 | 1 | 传感器类型：接触式四探针；量测范围：1mΩ/sq - 200MΩ/sq；最大测绘直径：100mm；XY载台运动范围：100mm x 100mm；最大样品容许高度：100mm |
| 29 | 4层货架 | 30 | 材质：SUS304 尺寸要求：1800x800x2400mm |
| 30 | 网车 | 120 | 材质：SUS304 尺寸要求：500*600mm |
| 31 | 烤箱温度测试仪 | 1 | 测量范围450度，温控精度±1℃ |
| 32 | 粘度测试仪 | 1 | 粘度范围：1-10000000cP；精度等级： 0.50%；压力范围：≤6Mpa |
| 33 | 冰箱 | 1 | 双开门冰箱；电压/功率：220v/50Hz/230W；四星级-18℃ |
| 34 | 膜厚仪 | 1 | 测量类型：常规型；波长范围：10nm-80um；测量精度0.1nm |
| 35 | 温度测试仪 | 1 | 温度测试范围：10-500℃；操作测量范围：常温-85℃；测试精度：0.1摄氏度；分别率：0.056°C |
| 36 | UV能量计 | 1 | 测试范围 0-5000mw/cm2；显示6个字数值液晶：0-999999mj/cm2；受热最高温度：110℃（不超过20秒）；光谱测量范围 250-410纳米 |
| 37 | 2T纯水机 | 1 | 硬水过滤软化；反渗透膜：孔径0.0001um;出水电阻率:18MΩ.CM;渗透压：2.8KG/CM²;制水：2T/h |
| 38 | 测试电脑 | 2 | 测试设计电脑 4070显卡 I7系统 8G内存 2T硬盘 |
| 39 | 数显游标卡尺 | 3 | 国标/精度:±0.01mm |
| 40 | 万用表 | 5 | 国标/精度±0.5% |
| 41 | 电脑 | 10 | 4030显卡 I5系统 4G内存 500G内存 |

第二部分   投标资料表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 触摸屏生产设备采购 |
| 2 | 建设地点 | 安徽省阜阳市颍上县经开区双创园一期A13栋 |
| 3 | 建设规模 | 四层厂房共计8800平方米 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料包运输安装 |
| 5 | 质量标准 | 参照国家设备验收标准GB50231-2009 |
| 6 | 招标范围 | 触摸屏设备专业生产制造商 |
| 7 | 供货周期(日历天数) | 供货周期：分批次共40 日历天 |
| 8 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 10 | 投标有效期 | 为：15 日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 投标保证金额 | 伍万圆整。 |
| 12 | 踏勘现场 | 安徽省阜阳市颍上县经开区双创园一期A13栋实地勘察 |
| 13 | 投标人的替代方案 | 无 |
| 14 | 投标文件份数 | 胶装一份正本， 两 份副本。 |
| 15 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人： 安徽明创智能科技有限公司 地点:安徽省阜阳市颍上县经开区双创园一期A13栋 时间: 2024 年 01 月 03 日 12 时 0分 |
| 16 | 开标 | 开始时间: 2024 年 01 月 17 日 10 时 10 分 地点: 安徽省阜阳市颍上县经开区双创园一期A13栋 |
| 17 | 评标方法及标准 | 综合评标法(见《评标办法(试行)》) |
| 18 | 履约担保金额 | 无 |
| 19 | 标书售价 | 无 |
| 20 | 图纸押金 | 无 |
| 21 | 开标时应出示 | 投标方营业执照及投标负责人身份证原件 |
| 22 | 特别提示 | 投标方负责人一旦提交确定，中途不得变更 |
| 23 | 招标方银行资料 | 名称：安徽明创智能科技有限公司 开户行：工行颍上管仲支行 账户：1311282409200021524 |

第三部分   投标人须知

一、说明

### 1.资金来源

1.1 本项目所需资金已经到位，招标人计划将资金的一部分用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

1.2 本招标文件有关条款由招标人负责解释。

### 2.招标人

2.1 招标人及联系方式见投标邀请。

### 3.合格的投标人

3.1 除“投标资料表”及本文件另有规定，凡是有能力提供本项目相关货物和服务，符合并承认和履行本招标文件中的各项规定者为合格的投标人。

3.2 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标。

### 4.合格的货物和服务

4.1 投标人提供的所有货物必须是全新的货物，所涉及的技术、设计、货物、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

4.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的相关标准或行业标准。

4.3 投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物或货物的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

### 5.投标费用

5.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

### 6.答疑会及现场考察

6.1 答疑会目的是澄清、解答投标单位提出的问题及组织投标单位现场考察。

6.2 投标单位代表可于《投标资料表》中所述的时间和地点出席答疑会。

6.3 投标人可能被邀请对施工现场及周围环境进行考察，以获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料。投标人勘察现场所发生的费用由投标单位自行承担。

6.4 答疑会记录包括投标人于答疑会期间或之前提出的所有与投标有关的问题及其答复，答疑会会议纪要提供给所有获得招标文件的投标单位。

6.5 各投标人需招标人澄清的问题，应在答疑会前以书面形式传真到招标人。

6.6 答疑会所产生的对招标文件的修改，由招标人以补充通知提供给所有获得招标文件的投标单位。

## 二、	招标文件

### 7.招标文件构成

7.1要求提供的货物和服务、招标过程、合同条件和技术要求在招标文件中均有说明。

招标文件的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同明细

第五章 附件

第六章 招标项目技术要求

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

### 8.招标文件的澄清

8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人。招标人对其在“投标资料表”中所述投标截止期 七 天以前收到的对招标文件的澄清均以补充通知的方式答复所有获得招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

9.招标文件的修改

9.1在投标截止时间 2 日或所有投标人同意的时间之前，招标人都可以以补充方式修改招标文件。

9.2招标文件的修改将以书面形式通知所有获得招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

9.3为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可依照法律法规规定延长投标截止期。

## 三、	投标文件

### 10.投标的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。

### 11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

1）投标文件包括：

投标函

投标人资格资料

授权委托书

投标报价书

2）招标文件要求的其他资料；

3）按照本须知第17条规定提交的投标保证金。

### 12.投标书

12.1投标人应以招标文件指定的格式完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《投标一览表》和《详细投标报价表》。

### 13.投标报价和货币

13.1投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

13.2投标人应在详细投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和合价，包含安装、测试费等费用。

13.3详细投标报价表的货物价格应按下列方式分开填写：

13.3.1从中华人民共和国境内提供的货物的报价应包括:

1）所供货物的出厂价。

2）要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

3）货物运至最终目的地的运输、保险、伴随货物安装调试和交付以及技术服务的有关费用。

13.3.2从中华人民共和国境外提供的进口货物的报价应包括：

1）所供货物的全部进口成本的价格。

2）要向中华人民共和国政府缴纳的全部关税、增值税和其他税。

3）货物运至最终目的地的内陆运输、保险、伴随货物安装调试和交付以及技术服务的有关费用。

13.4投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

### 14.证明投标人合格的文件

14.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标人提交的证明文件应是合法有效的。

14.3投标人提交的资格证明文件应满足招标人的要求：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加其他采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违律记录；

6）投标供应商的注册资金要求：必须在  500万元以上（包括 500万元）。

### 15.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1 投标人应提交证明文件证明其拟提供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1)货物主要技术指标和性能的详细说明。

2)货物从招标单位开始使用至设备设计使用年限内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件、易损件和专用工具的货源及现行价格。

3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标单位的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

### 16.投标保证金

16.1 投标人应按“投标资料表”规定的数额提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

16.2 投标保证金采用“投标资料表”要求的形式。投标保证金帐户见“投标资料表”。

16.3 投标保证金是为了保护招标单位免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标单位在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.6条的规定没收投标人的投标保证金。

16.4 凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定附上有效投标保证金的投标文件，应按本须知第25.3条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

16.5 未中标的投标人的投标保证金，于中标结果公布后 六 日内无息退还投标人。中标单位的投标保证金将在项目合同签订后无息退还。

16.6下列任何情况之一发生时，投标保证金将被没收：

1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件；

2) 中标人在规定期限内未能根据本须知第33条规定签订合同；

3) 中标人在规定期限内未能根据本须知第35条规定交纳履约保证金；

4) 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的；

5）投标人不接受对其算术错误的修正。

### 17.投标有效期

17.1 投标应在“投标资料表”中规定的时期内保持有效。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 18.投标文件的式样和签署

18.1投标人应准备一份投标文件正本和一份投标文件副本。

18.2投标文件需打印，并由法定代表人或授权代表在投标文件上签字，并加盖投标单位公章。授权代表须将法人授权委托书放在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

18.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标单位加盖公章。

## 四、投标文件的递交

### 19.投标文件的密封和标记

19.1投标文件应密封在不透明的封装中。

19.2密封封装表面应注明《投标资料表》中指明的项目名称、招标编号和“在 2024年1月17日10点10分之前不得启封”的字样，并填入《投标资料表》中规定的开标日期和时间。所有密封封装必须注明投标人名称并加盖公章。

19.3如果外层信封未按本须知第19.2条要求加写标记和密封，招标人对误投或过早启封概不负责。

19.4投标文件未密封的，招标人将拒绝接收。

### 20.投标截止期

20.1招标人收到投标文件的时间应不迟于“投标资料表”中规定的投标截止时间。

20.2招标人可以按本须知第9条规定，由于修改招标文件而决定延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止期。

### 21.迟交的投标文件

21.1招标人将拒绝并退回在“投标资料表”规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 22.投标文件的修改与撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

22.2在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.3从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知第16.6条的规定被没收。

## 五、开标与评标

### 23.开标一般规定

23.1投标人应按《投标资料表》规定的时间、地点参加开标会议。

23.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。

### 24.符合性确认

24.1评标专家应于开标之前首先对投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认。经评标专家确认具有有效投标资格及有效投标文件的投标人不足3家时将重新组织招标。

24.2开启标书前，经评标专家确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：

1）投标人法人代表（或法人代表授权委托人）未按时参加开标会议（已明确不需要参加的除外）；

2）投标文件未能于投标截止之前递交至指定地点；

3）投标保证金未能足额按《投标资料表》规定提交；

4）投标文件未密封。

24.3开启标书后，经评标专家确认有下列情况之一的为无效投标文件：

1）投标文件附件中任一附件未经法人代表（或法人代表授权委托人）签署、未加盖投标单位公章；

2）投标文件不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；

3）投标文件未按招标文件规定格式编制，重要内容或关键字迹模糊不清；

4）投标文件中存在招标人不能接受的其它条件或提供虚假文件。

24.4无效投标文件将被作为废标处理。

### 25.投标文件的澄清

25.1开标以后，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 26.开标程序（综合评标法）

26.1开标会议由招标人主持：

1)主持人宣布开标会议注意事项；

2)主持人宣布参加开标会议人员组成情况；

3)主持人宣布参加开标会议的投标人和《投标文件》送达情况；

4)招标人代表对投标人到会的法人代表或法人代表授权委托人身份进行验证，宣布验证结果；

5)招标人代表或工作人员宣布各投标人投标保证到账情况并宣布验证结果；

6)招标人代表或工作人员对各投标人《投标文件》的密封情况进行检查，宣布检查结果；

7)确定验标人、唱标人、监标人、记录员名单；

8)招标人公布投标报价上限等数据，请投标人退场；

9)招标人和每个投标人单独开启相应投标人的《投标文件》；

10)招标人评标委员会逐一对各投标人的《投标文件》进行符合性检查，并宣布检查结果；

11)招标人逐项公布符合要求的各投标人的投标总报价和质量标准等；

12)按投标资料表中确定的评标办法确定中标候选人排名顺序；

13）评标委员会填写评标报告，评标委员会成员签字。

27.投标文件的有效性

27.1 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

1) 投标文件未按照本须知第18条的要求装订、密封和标记的；

2) 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3) 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

4) 投标文件提交的资格资料名称、名字与资格预审申请书所提供的资格资料不符或在投标中弄虚作假或与其他投标单位串通投标的;

5) 两个以上的投标报价的;

6) 未经法定代表人或授权委托人签署和未加盖投标人公章的;

7) 投标截止时间以后送达的投标文件;

### 28.评标一般规定

28.1评标委员会由招标人按投标资料表中确定的评委数量、评委确定方式组建。

28.2评标委员会须按投标资料表中所述评标办法，公平、公正、择优确定中标人。

28.3在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。

28.4参加评标会议的人员应对评标全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

28.5在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，投标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。

28.6开标后，投标文件概不退还。

### 29.详细评标办法

29.1评标委员会将按照本须知第25条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

29.2评委按本项目“投标资料表”中操作程序进行评标，并按《评标办法》独立地对各投标人投标文件进行评审。

## 六、授予合同

### 30.授标及废除授标

30.1招标人将把项目合同授予经法定程序确定的中标人。

30.2中标通知书发出之前及发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，均可废除授标：

1）经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

2）于投标有效期终止之前撤回投标文件；

3）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同；

4）因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约保证金；

5）法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形。

30.3中标人因上述原因被废除授标，招标人可以按照招标文件规定或评标委员会确定的排列顺序，以该中标人的中标价依次选择排名第二、第三的中标候选人作为中标人，或重新招标。

30.4中标人因上述原因被废除授标，至少将要承担下列违约责任：

1）将被没收全部投标保证金。

2）按29.3项规定，重新确定中标人的中标价若高出弃标人的中标价，其差价部分视为弃标人违约给招标人造成的损失，弃标人应予赔偿。

3）承担因此可能给招标人造成的其它损失。

### 31.中标通知书

31.1中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书是合同的组成部分。

### 32.设备设计、制造和安装方案的优化

32.1中标结果确定后，中标人应当与招标人充分进行沟通协商，按招标文件要求进行项目设计。如为充分满足招标文件的要求而对中标方案提出的合理变更或优化设计，中标人须在不提高报价的基础上完全接受。

### 33.签订合同

33.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点与招标单位签订合同。

33.2中标通知书、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

33.3招标人和中标人若无法按中标通知书规定签订施工合同时，应协商解决。协商无效时应按相关法律法规解决。

### 34.履约保证金

34.1中标人在接到中标通知书后7个工作日内，并在签订合同前，将履约保证金转帐至招标人。金额和账户详见“投标资料表”。

34.2履约保证金在项目验收合格后30天内由招标单位无息退还。

# 合 同 条 款

购货单位(甲方):安徽明创智能科技有限公司       签约时间：*******

供货单位(乙方):*************有限公司

签约地点：*****

为增加甲乙双方的责任感，确保实现各自经济目的，依据《中华人民共和国合同法》规定及招投标文件之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买或代采生产设备改造升级达成如下协议：

一 、 合同内容：

二 、付款时间、方式及交付

1、 在合同生效后三天内，甲方向乙方支付合同总额50%货款；乙方收到预付款壹个月内交货，设备安装调试完毕，验收合格后，甲方向乙方支付合同总额40%货款；质保期为壹年，质保期满后付清余款。

2、 交货地点：安徽阜阳市颍上县经开区双创园一期四栋

3、 交货方式：乙方负责货物运输

4、 货运方式：汽运

5、乙方将合同约定设备运至甲方指定地点并经安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为设备交货日期。

6、乙方应在合同设备发运后一个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方，甲方应在合同设备到达后配合乙方进行安装调试。

7、甲方签收合同设备时，应检查合同设备外箱包装情况。合同设备外箱包装无损，方可签收。如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，应立即通知乙方，并拒签等待乙方处理。

8、甲方对乙方交付的合同设备，均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。

9、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期五天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。

三、验收时间、地点、标准、方式

1、 验收时间：乙方应在设备到货七日内完场安装调试，甲方应在乙方完成调试七日内验收。

2、 验收地点：甲方工厂

3、 验收标准：国标及出厂标准

四 、现场服务

1.供方现场人员应遵守需方厂规、制度，如有违规，乙方负责。

2.供方现场人员食宿自理。

# 3.需方如需邀请供方开展非质量问题处理的技术服务，供应应予协助。

五 、人员培训

乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。

六、保修方式

1、 自设备经过双方验收合格之日起按生产厂家规定的条款进行免费保修服务， 免费保修服务期限为一年。保修期内，乙方必须在接到甲方保修通知后两天内派人至甲方现场维修。

2、 保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入、等不可抗拒原因及甲方非人为破坏因素造成的损坏， 乙方负责免费维修，但设备材料成本费用由甲方承担。

3、 保修期后，乙方必须在接到甲方维修通知后三天内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，甲方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。

.七、违约责任

1、 甲方无故中途退货，应支付乙方合同总额的5%违约金。

2、 甲方逾期付款，每逾期一天，应支付乙方合同总额2%的违约金，违约金累计总 额不超过合同总额的5%。

3、 乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额1%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过15天，视为交货不能，乙方应双倍返回甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额30%违约金。

4、 保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%。乙方超过三十天仍未履行保修义务， 甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失；乙方未能在接到甲方通知三十天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙方换货或解除合同并要求乙方賠偿经济损失。保修期后，乙方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%。

5、设备未按照合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额1%违约金；超过15天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的其他经济损失。

八、不可抗力

如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后15个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任

九、 合同变更

未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

十、 争议解决方式双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。

十一、合同一式两份，双方各执壹份，传真件具有同等法律效力。

甲方（盖章）：安徽明创智能科技有限公司

代表：钟明明

合同签订日期：********

乙方：************有限公司

代表：****

日期：*******

# 第五章  附件

## 附件一：投 标 函

致： 安徽明创智能科技有限公司            ：

根据贵方为 触摸屏生产设备采购 项目的投标邀请（招标编号：       ），签字代表    （职务）经正式授权并代表投标人                                  有限公司 提交下述文件正本一份副本 两 份：

第一部分：商务技术标书

投标函

法定代表人资格证明书（现场查验原件）

法定代表人授权书和身份证（现场查验原件，如代表如是法人不用授权书）

货物说明一览表

技术规格偏离表

安装调试方案

售后服务计划

近三年类似业绩

第二部分：经济价格标书

投标一览表

详细投标报价表

投标保证金人民币    伍万  元，按招标文件规定提交。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

2.投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本次投标自开标日起有效期为90个日历天。

5.如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

6.投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：                            传真：

投标人授权代表姓名、职务：                      （印刷体）

投标人授权代表签字：

投标人名称：                                    （盖公章）

开 户 行：

户    名：

账    号：

日期：      年     月     日

## 附件二：法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       年龄：        职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标单位名称）  的法定代表人，参加                           （项目名称）采购招标（招标编号：               ）的投标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：                              （盖公章）

日期：        年     月     日

## 附件三：法定代表人授权书

本授权书声明：我       （姓名）系       （投标单位名称）的法定代表人，现授权                        （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加              （招标单位）组织的                        项目招标（招标编号：                       ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：          性别：         年龄：

单位：            部门：         职务：

投标单位：（盖章）：

法定代表人：（签字）：

日期：     年    月    日

注：投标人法定代表人参加投标的无须提供该委托书。

附：被授权人的身份证复印件：

## 附件四：货物说明一览表

投标人名称：                      招标编号：

| 序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |
| 2 | 品牌 |  |  |  |  |  |
| 3 | 规格、型号 及配置 |  |  |  |  |  |
| 4 | 单位 |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 产地 |  |  |  |  |  |
| 7 | 备注 |  |  |  |  |  |

注：必须附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括设备的样本（中文）、图片、产品技术性能说明书、系统软件操作简介等。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 附件五：技术规格偏离表

投标人名称：                              招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 附件六：安装调试方案

投标人名称：                       招标编号：

- 拟派项目经理介绍

- 本项目技术人员安排计划:

3. 测试方案：

4. 装卸工艺流程说明及附图：

5. 技术培训安排：

6．其它：

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 附件七：售后服务计划

## 投标人名称：                        招标编号：

1.保修服务计划：质量保证期，维修机构名称、地址、联系方式，应急维修响应时间、生产商的技术支持等

2.违约责任：

3.其他计划：

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 附件八：近三年内类似货物销售业绩

投标人名称：                                招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要货物名称 | 主要货物品牌型号规格和功能 | 合同金额（元） | 用户联系人及手机 |

注：

- 投标人须提供近三年内类似货物销售情况。近3年内是指由投标截止日上朔到3周年始；

- 附项目的合同及验收报告，如无验收报告则须提供用户意见书（开标现场查验原件，按原件作为评分依据）；

- 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 附件九：投标一览表

投标人名称：                       招标编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写）人民币 （小写）￥： |
| 供货周期 |  |
| 备 注 |  |

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 附件十：详细投标报价表

投标人名称：                             招标编号：

(单位：元)

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装测试费 |  | 完工期 |
| 设计费 |  |  |
| 投标总价 |  |  |

注：

1. 如果不提供详细投标报价，则在评审时将视为没有实质性响应招标文件。

2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

# 第六章 招标项目技术要求

## 一、项目详细技术要求

本标内所有设备对应的信息化系统设计、制造及验收应执行下列国家标准和规范（但不限于所列标准）。

| 电气相关标准 |
| --- |
|  | GB50055-93 | 通用用电设备配电设计规范 |
|  | GB 50054-95 | 低压配电设计规范 |
|  | GBJ 65-83 | 工业与民用电力装置的接地设计规范 |
|  | GB 4064-83 | 电气设备安全设计导则 |
| 计算机相关标准 |
|  | GB/T 11457-2006 | 软件工程术语 |
|  | GB 8566-88 | 计算机软件开发规范 |
|  | GB 8567-88 | 计算机软件产品开发文件编制指南 |
|  | 0137HB/Z 178-90 | 计算机软件验收基本要求 |
|  | 0137HB/Z 180-90 | 计算机软件质量特性评价方法 |
|  | GB/T 14079-93 | 计算机维护指南 |

# 信息化系统性能要求

## 响应速度/显现速度

- 对于信息录入的一般操作界面，响应速度≤0.2秒。

- 在系统存储量报表达到百万级数量后，组合查询响应速度≤4秒。

- 数据库格式采用SQL数据库类型。

- 系统能够连续稳定地运行，MTPF≥1年。

- 资源使用率：选配的服务器/工控机CPU占用率峰值不超过80%，一般情况下不超过30%；内存使用率峰值不超过80%，一般情况下不超过30%；磁盘I/O不能过高。

- 系统一般性操作等待时间≤2秒。

- 建议对系统中的数据按大小、访问频次进行分类，对不同的数据制定相应的访问机制以提高性能。

- 建议在数据层和应用层之间增加数据缓存层，提供全局数据服务（如：工作流平台的流程信息和实例信息，字典平台的字典信息）。对频繁访问且变化不大的数据进行缓存。

- 建议对于在网络上传输的大文件和数据采用压缩机制，在应用服务器和客户端两端进行压缩和解压缩。

- 建议在数据库存储结构上对频繁访问的数据表和历史数据表分别存储在不同的数据文件中。

- 建议对绘图等复杂运算采用多线程处理。

- 建议系统采用多层结构设计，当应用服务器负载过重时可以对应用服务器进行集群部署，以提高应用服务器的处理能力。

- 建议在数据库查询时避免使用引起全表扫描的编程语句。

- 以上（7）至（14）条为建议项，不要求厂家必须按此方法执行。但最终须保证软件响应速度和出错率。

## 软件成熟度

- 具有软件著作权认证证书。

## 系统硬件配置

- 系统需建立备份服务器，对系统运行及存档数据进行备份。

- 信息化管理系统除软件功能模块外，还包括服务器、工控机、扫码器、触摸屏录入终端等硬件，按实际设计需求配置。

# 信息化系统主要功能需求

### 其他要求

- 电气接地良好，以避免设备和操作人员发生危险。

- 在有可能发生干涉的位置设置完整程序互锁，防止误动作损伤设备。

- 现场工控机及服务器需安装正版操作系统，保证程序运行长期稳定。

- 现场工控机及服务器程序需提供有效备份，防止硬件损坏后无法恢复。

3.2、技术要求不在其内的可参照发标一览表里的设备参数要求。

评 标 办 法

一、评标原则与标准

1、《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委联合颁发的《评标委员会和评标办法暂行规定》（12号令）的强制性规定均适合本评标办法。

2、评标原则：公平、公正、科学、择优

3、评标标准：招标文件中所规定的各项标准，分为商务和技术标准

①商务标准：对投标人自身合格性的要求，包括技术标准以外的全部招标要素；

②技术标准：招标文件所规定标的物的技术要求。

二、评标办法

1、评标小组遵循评标原则与标准以外，根据招标的具体情况，采用综合评价法（百分制打分法）采用对所招标内容进行具体的评审;

2、综合评价法是以《招标文件》和本《评标办法》为依据，由评标小组成员对投标人的投标文件进行综合评价并量化打分，依据投标人得分高低确定其排名顺序;

3、招标人有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

三、评标组织

招标人根据招标项目的特点，依照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定组建评标小组。评标小组由 5 人以上单数组成，其中技术经济方面专家不少于人数的三分之二，纪委监督。

四、评标程序

（一）、评标准备

1. 评标工作小组收集和准备各类评标过程中所需的文件、资料，并编制相关的评标表格；

2. 组建评标小组，选出评标小组组长；

3. 评标小组专家阅读招标文件，了解招标的范围和性质，熟悉本《评标办法》；

4. 招标人有关人员介绍项目的有关背景情况；

5. 评标小组熟悉评标过程中使用的表格。

（二）、初审

1、投标人的合格性：投标人必须符合《招标文件》中规定的对合格的投标人的各项要求。

2、投标文件的有效性：投标有效期；法人委托授权书的有效性，投标文件的签署和签章的有效性。

3、投标文件的完整性：检查每个投标人的投标文件内容齐备性，即是否包含了《招标文件》中规定的各项文件及各项文件应具备的全部内容；投标文件正副本数量是否满足《招标文件》中的要求；

4、根据《招标文件》中判定投标文件是否有投标偏离与非实质响应。

5、初步审查的各项内容中，如有一项没有合格，则视为无效标。

6、评标小组将根据初步审查的结果，对通过的投标文件进行详细评审。

（三）、详细评审

评标小组将根据本《评标办法》中的“评分办法说明”的具体规定对所有合格投标文件的综合商务、投标报价及技术性能作细致具体的评审和量化打分。

（四） 评标结论

评标小组将汇总投标人的各项得分，并根据评标总得分排列中标人顺序。出现得分相同的情况，以投标报价低者居先。

五、评分办法说明

对各投标文件进行详细评审打分的满分为 100 分，设备招标主要考评因素包括综合商务部分（10%）、投标报价（80%）和技术性能（10%）三个方面，各投标人三方面的所有评价指标的得分之和就是该投标人的综合得分；采购技术规格简单的初级商品、原材料、半成品以及其他技术规格简单的材料招标，则以最终报价最低者中标。

详细评分标准如下表：

| 序号 | 评价因素 | 权 重 （满分） | 评分原则说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（满分 10 分） |
| 综合商务 |
| 1 | 企业综合实力 | 4 | 包括企业注册资金，资质，银行资信证明等， 突出得 3-4 分；一般得 2-3 分；较差得 0-2 分。 |
| 2 | 业 绩 | 2 | 业绩突出得 1-2 分；一般得 0-1 分；业绩较少得 0 分 |
| 3 | 售后服务措施及培训 | 2 | 完善、合理，可行得 2 分；一般得 1-2 分；欠完善、欠合理得 0-1 分。 |
| 4 | 产品保修承诺 | 2 | 产品全部保修得 1-2 分；主要部件保修得 0-1 分。 |
| 二 、投标报价（满分 80 分） |
|  | 投标报价、备件价格 | 80 | 以所有经评审合格的投标人的最终投标报价的算术平均的0.9倍为基准价，按（最终报价-基准价）/基准价*100%计分;比基准价每多1%或少1%扣2分；另对于采购技术规格简单的初级商品、原材料、半成品以及其他技术规格简单的货物，则以最终报价最低者中标。 |
| 三、技术性能（满分 10 分） |
|  | 技术性能、维修、运行 | 10 | 优得 8-10 分；良得6-8 分；一般得 5 分以下。技术性能包括：产品配置；投标文件对招标文件第七章“货物需求一览表及技术需求”的响应程度；投标货物的先进性；投标货物的可靠性；性能指标等。 |

六、其他

1、投标文件的澄清

为了便于评标小组更加全面有效的对所有投标人的投标文件进行审查、评估和比较，评标小组在评标的过程中随时有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有效书面澄清文件将被理解为其投标文件的一部分，但任何澄清均不得改变投标人的实质内容，否则在评标中不予考虑。

2、在评标过程中专家出现分歧，或须进行讨论形成决议时，应由评标小组组长组织并主持，评标专家在充分讨论、沟通的基础上，进行投票表决，决议必须有不少于评标专家总数的 2/3 的专家赞成方可通过。决议一经通过，评标小组成员应遵照执行。

3、评标小组成员对于无效标的判定应慎重考虑，并依据有关招标投标法律规定和招标文件作充分说明。

4、评标期间，评标小组成员及工作人员不得私下与投标人单独接触，评标资料不得向外扩散。

5、各种评标文件资料，由专人负责收发，评标结束后所有文件资料由工作人员收回。